Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(sprawa BBA-2.262.31.2019)

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia laboratoryjne muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część IV. Myjka ultradźwiękowa - 1szt.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: myjka ultradźwiękowa z możliwością ustawienia czasu pracy min. 25 min., całkowita pojemność zbiornika od 5 l do 6 l, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED umożliwiający ocenę zadanego czasu oraz pozostałego czasu czyszczenia, wyświetlacz LED umożliwiający obserwację temperatury zadanej oraz rzeczywistej, skutecznie odgazowująca płyny czyszczące, optymalne rozprowadzenie ultradźwięków w środku czyszczącym, zakres nastawy temperatury od 300C do 800C, dokładność nastawiania temperatury nie gorsza niż 50C, uchwyty boczne do przenoszenia myjki, minimalne wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x gł.): 28 cm x 14 cm x 14 cm z zachowaniem proporcji wymiarów, kosz ze stali nierdzewnej o wymiarach pozwalających na bezproblemowe umieszczenie go we wnętrzu wanny, pokrywa z tworzywa sztucznego, zawór spustowy umożliwiający opróżnianie zbiornika z cieczy czyszczącej bez konieczności podnoszenia urządzenia, zasilanie 230 V, 50 Hz, max. moc grzewcza 400 W max. moc ultradźwięków 600 W |  |
| Ilość – 1 sztuka |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r., kompletne, gotowe do pracy, termin dostawy – nie później niż 1 miesiąc od daty podpisania umowy, instrukcja obsługi w języku polskim, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania urządzenia, wymagane oznaczenie i certyfikat CE. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| Przeznaczenie i dostawa: Laboratorium w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)